Дефектная ведомость на «Ремонт бетонных полов цеха С-1 корпуса №2»

| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство бетонных полов |
| 1 | Демонтаж железобетонных фундаментов | м3 | 2,33 |  |
| 2 | Демонтаж бетонных армированных полов марки М300 | м3 | 94,36 |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности пола | м2 | 631,27 |  |
| 4 | Устройство гидроизоляционной пленки | м2 | 694,39 | с учетом нахлеста |
| 5 | Устройство топофола | п.м. | 38,50 |  |
| 6 | Армирование бетонных полов | т | 6,07 | арматура A-III, диаметром 18 мм, шагом 150х150 |
| 7 | Устройство бетонных армированных полов М300 | м3 | 126,25 | h-200 мм |
| 8 | Шлифовка бетонных полов | м2 | 631,27 |  |
| 9 | Обеспыливание поверхности пола | м2 | 631,27 |  |
| 10 | Нанесение упрочняющего верхнего слоя типа "MASTERTOP 450" | м2 | 631,27 |  |
| 11 | Нанесение пропитки типа "MASTERTOP C713" | м2 | 631,27 |  |
| 12 | Нарезка деформационных швов с заполнением герметиком | п.м. | 368,06 |  |
| Полы на месте бывшего КТП |
| 1 | Демонтаж армированных полов марки М300 | м3 | 5,94 |  |
| 2 | Обратная засыпка строительным песком | м3 | 11,88 |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности пола | м2 | 39,60 |  |
| 4 | Устройство гидроизоляционной пленки | м2 | 43,56 | с учетом нахлеста |
| 5 | Устройство топофола | п.м. | 6,60 |  |
| 6 | Армирование бетонных полов | т | 0,38 | арматура A-III, диаметром 10 мм, шагом 150х150 |
| 7 | Устройство бетонных армированных полов М300 | м3 | 5,94 | h-200 мм |
| 8 | Шлифовка бетонных полов | м2 | 39,60 |  |
| 9 | Обеспыливание поверхности пола | м2 | 39,60 |  |
| 10 | Нанесение упрочняющего верхнего слоя типа "MASTERTOP 450" | м2 | 39,60 |  |
| 11 | Нарезка деформационных швов с заполнением герметиком | п.м. | 13,20 |  |