Здравствуйте!

АО «ЧЭАЗ» объявляет открытый запрос предложений в электронной форме для выбора контрагентов на проведение электромонтажных работ по объекту: замена существующего цехового освещения автоматного цеха на светодиодное (в осях Б-Г/11-23), корпус №5, 2-й площадки АО «ЧЭАЗ» по пр. И. Яковлева, 5  согласно приложенных проекта и дефектной ведомости.

Уточнения:

- в рамках данного тендера требуется выполнение электромонтажных работ только по замене освещения только в осях Б-Г/11-23.

- наличия всех необходимых удостоверений у сотрудников (по электробезопасности не ниже гр.III, охране труда, высотным работам, сварочным (при необходимости),

- стоимость работ рассчитывается по территориальным единичным расценкам (ТЕР) ЧР с понижающим коэффициентом к ОЗП-0,9; СП-0,9!!!

- сметная прибыль не должна превышать 10% от стоимости сметы (без НДС),

- высота потолка цеха 12,3м, до ригеля (высота подвеса светильников) – 10,7м.

- светильники светодиодные (масса 5-6кг) закупает завод, шкафы с начинкой предоставляет  завод), все остальное – подрядчик.

Необходимо предусмотреть:

- дополнительный подвес каждого монтируемого светильника сверху,

- заземление металлических лотков проводом ПУГВ 6 ЖЗ с наконечниками (с обоих сторон и между собой до ШР - по требованию ПУЭ и СНИП),

- работы с установкой/разборкой лесов,

- разводку, подключение кабеля.