| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | Генеральный директор |
|  |  | АО «ЧЭАЗ» |
|  |  | _______________ Никулин Р.А. |
|  |  | «___» ________________ 2019г. |

Техническое задание

| 1. Объект: | 2я площадка Корпус №7 АО «ЧЭАЗ». |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Основание для проведения работ: | Договор на обследование и настоящее техническое задание. |  |
| 3. Описание объектов: | Здание корпуса К-7 представляет собой одноэтажное каркасное здание с самонесущими кирпичными стенами. Здание трехпролетное, прямоугольное с размерами в плане в крайних осях В-М/3-25 54×132м. Обследуемые пролеты находятся в осях Е-И/5-25 с размерами 18×120м. Каркас производственного корпуса состоит из сборных железобетонных колонн шагом 6м и железобетонных стропильных двускатных балок пролетом 18м. Покрытие выполнено из железобетонных ребристых плит. Высота от пола до низа стропильных балок составляет 10,6м. Согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» здание по взрывопожарной и пожарной опасности отнесено к категории Д. Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»: степень огнестойкости – I; Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0; Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.1. |  |
| 4. Условия эксплуатации объекта: | Здания эксплуатируется. |  |
| 5. Срок эксплуатации объекта: | Года постройки:1963г. |  |
| 6. Сведения о ранее проведенных обследованиях объекта: | Есть |  |
| 7. Наличие технической документации: | Тех паспорт. |  |
| 8. Цель работы: | Определение технического состояния, соответствие предъявляемым требованиям промышленной безопасности, возможности дальнейшей эксплуатации. |  |
| 9. Перечень работ: | 1. Визуальное обследование стен, плит покрытия, связей, бетонных полов, кровли, отмсотки, окон, дверей с фото и графической фиксацией дефектов. 2. Инструментальное обследование стен, плит покрытия, связей, бетонных полов, кровли, отмсотки, окон, дверей: - определение прочности материала и геометрических размеров конструкций; - определение величин деформаций конструкций. 3. Разработка рекомендаций по обеспечению условий нормальной эксплуатации здания. 4. Составление технического отчета. |  |

на выполнение работ.