| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | Генеральный директор |
| ООО «» |  | АО «ЧЭАЗ» |
| ______________ |  | _______________ Никулин Р.А. |
| «___» ______________ 2019 г. |  | «___» ________________ 2019г. |

Техническое задание

| 1. Объект: | 2я площадка Корпус №2 АО «ЧЭАЗ». |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Основание для проведения работ: | Договор на обследование и настоящее техническое задание. |  |
| 3. Описание объектов: | -производственный блок в осях 1-13/А-И размерами 126x144м, представляет собой 7-и пролетное одноэтажное здание с сеткой колонн 6x18 и 12x18м с техническим подвалом на отм. (-)4.000, отметка до низа фермы (+)10.800; -к торцу производственного блока со стороны оси 1 примыкает 3-х этажный административно-бытовой блок в осях 11-31 размерами 12x114м. |  |
| 4. Условия эксплуатации объекта: | Здания эксплуатируется. |  |
| 5. Срок эксплуатации объекта: | Года постройки:1967г. |  |
| 6. Сведения о ранее проведенных обследованиях объекта: | 1. Обследования строительных конструкций корпуса 2 в осях «1-13/Б-В» (балки); 2. обследования строительных конструкций корпуса 2 в осях «13-14/Ж-И» (колонны); |  |
| 7. Наличие технической документации: | Тех паспорт, комплект чертежей. |  |
| 8. Цель работы: | Определение технического состояния перекрытия в осях А-Б/4-12 на предмет возможного падения груза максимальной массы с максимально возможной высоты (1500мм). |  |
| 9. Перечень работ: | Провести обследование и дать оценку технического состояния согласно требованиям ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003: 1. Визуальное обследование конструкции каркаса, перекрытий здания и фундаментов с фото и графической фиксацией дефектов. 2. Инструментальное обследование конструкций каркаса, перекрытий здания и фундаментов: - определение прочности материала и геометрических размеров конструкций; - определение величин деформаций конструкций. 3. Разработка рекомендаций по обеспечению условий нормальной эксплуатации. 4. Составление технического отчета: оригинал в 3 экземплярах, в электронном виде в 1 экземпляре. |  |

на выполнение работ.