Описание и технические характеристики Преобразователей частоты серии В-600 и В-60 мини торговой марки «Лидер»:

Преобразователи частоты серии В-600 и В-60 мини - универсальные частотные преобразователи с высокоточной системой управления на базе 32-бит DSP процессора, предназначен, для управления асинхронным электродвигателем мощностью от 0,75 до 1000 кВт. Применяются для регулирования оборотов вращения электродвигателя  при работе с насосами и вентиляторами. Встроенный ПИД - регулятор используется для регулирования параметров технологических процессов (температура, давление, расход и др.)

Основные технические характеристики:

-Мощность: 0,75 - 2,2 кВт мини; 0,75 - 1000 кВт

-Номинальное напряжение: 1ф/3ф., 220 В/380 В, 50 Гц

-Выходное напряжение: 0 - 220 В мини/ 380 В

-Выходная частота: 0 - 400 Гц

-Пусковой вращающий момент: 1 Гц, 150%

-Перегрузка до 150%

-Автоматический подъем крутящего момента

-Функция коррекции скольжения

-Автоматическое регулирование напряжения (AVR)

-Встроенный тормозной прерыватель для преобразователей мощностью до 18,5 кВт

-Несущая частота ШИМ (широтно-импульсная модуляция) 0,7 - 15 кГц

-Разрешение настройки частоты: цифровая настройка 0,01 Гц, аналоговая настройка 0,2 Гц

-Контроль вращающего момента: автоматическое повышение момента, ручной 0,1 - 25%

-Время ускорения / замедления: 0,1 - 6500 с.

-Встроенный ПИД - регулятор

-Входы В600: 7 программируемых дискретных, 2 дискретных предустановленных (FORWARD, REVERSE), 3 аналоговых (-10...+10 В, 0...10 В или 0/4...20 мА

-Входы В60 мини: 4 программируемых дискретных, 2 дискретных предустановленных (FORWARD, REVERSE), 2 аналоговых (0...10 В и 0/4...20 мА).

-Выходы В600: 2 с открытым коллектором, 1 релейный, 1 аналоговый (0...10В или 0/4...20мА), 1 аналоговый (0...10В).

-Выходы В60 мини: 1 с открытым коллектором, 1 релейный, 1 аналоговый (0...10В или 0/4...20мА), 1 аналоговый (0...10В).

-Температура окружающей среды: -10...+40С

-Относительная влажность: не более 90%(без каплеобразования)

-Высота: ≤1000м. (номинальная мощность), >1000м. (выходная мощность уменьшается)

-Температура хранения: -25...+65С

Эффект применения преобразователя частоты:

- Экономия основных энергетических ресурсов.

- Снижение потребляемой электроприводом мощности на 5-40% за счет оптимизации технологических процессов.

- Снижение эксплуатационных затрат за счет увеличения межремонтных интервалов электродвигателя и приводного оборудования.

- Увеличение срока службы электродвигателя и приводного оборудования в 1,5-2 раза.

- Существенное увеличение надежности электропривода за счет автоматическогоконтроля и предупреждения возможных аварийных ситуаций.

- Исключение механических и динамических ударов в приводных механизмах.

- Исключение гидравлических ударов и предотвращение за счет этого аварийных разрывов трубопроводов.

- Автоматическое поддержание заданного давления, температуры или другого технологического параметра.

- Возможность интеграции электроприводов в АСУ ТП любого предприятия.