ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на Устройство плавного пуска серии упп1, УПП2

Устройство предназначено для плавного пуска, торможения и реверсирования асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, регулирования напряжения на активно-индуктивных нагрузках.

Устройство УПП1 работает от 3-х фазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью.

Устройство УПП2 работает от 3-х фазной сети переменного тока с изолированной нейтралью.

Условия эксплуатации:

- номинальные значения климатических факторов по ГОСТ15150, ГОСТ15543.1

- температура окружающего воздуха от +5 до +40˚С

- окружающая среда непожароопасная, невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами

Степень защиты: IP 00

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1 Наименование механизма, в котором должно работать устройство |  |
| 2 Пуск с нагрузкой или без нагрузки (тяжелый или легкий) |  |
| 3 Кратность начального пускового тока, In / Iн |  |
| 4 Режим работы: |  |
| -длительный |  |
| -повторно-кратковременный (указать ПВ и длительность цикла) |  |
| 5 Тип двигателя |  |
| 5.1 Номинальная мощность двигателя, кВт |  |
| 5.2 Номинальный ток двигателя, А |  |
| 6 Необходимость реверсирования | Да | нет |
| 7 Принудительное охлаждение в устройстве УПП (при тяжелом затяжном пуске или при регулировании напряжения на активно-индуктивных нагрузках) | Да | нет |
| 8 Типоисполнение устройства | УПП - |
| 9 Наличие последовательного канала RS232/RS485 (протокол обмена MODBUS RTU) | да | нет |
| 10 С комплектом документации: протокол обмена по работе с последовательным портом* описание работы тестовой программы* тест - программа для проверки работы последовательного порта ** * выполнение на бумаге или пересылка по электронной почте (ненужное зачеркнуть) ** на дискете или пересылка по электронной почте (ненужное зачеркнуть) |  |
| 11 Необходимость включения в комплект поставки |  |
| - блок предохранителей | да | нет |
| - шунтирующий контактор | да | нет |
| - блок адаптера RS232/RS485 c программным обеспечением | да | нет |
| - модуль расширения дискретных входов выходов: (указать количество); для выходов указать типоисполнение: типоисполнение 1: Выходное напряжение от 5 до 250 B постоянного или переменного тока до 100 мА. Защита выхода – предохранитель. типоисполнение 2: Выходное напряжение от 5 до 380 B переменного тока до 3 А. Защита выхода – предохранитель. - жгут входит в комплект поставки ( указать длину жгута:_____м) | да вх. шт. вых. шт. типоисполнение ____ да, ______м | Нет нет |
| выносной пульт жгут входит в комплект поставки ( указать длину жгута:_____м) | да да, ______м | нет нет |
| - электродвигатель: | да | нет |
| 12 Количество устройств, шт. |  |
| 13 Срок поставки |  |
| 14 Дополнительные требования: |
| 15 Организация: Адрес почтовый: № факса, № телефона, E-mail: |
| 16 Фамилия и должность ответственного лица заказывающей организации |

__________________________/ ______________________/

«____»_____________________2010г			МП		Подпись		ФИО

Примечания:

- Опросный лист составляется на каждый тип заказываемого устройства.

- Заполненный заказчиком опросный лист является юридическим документом при разрешении спорных вопросов по поставке и рекламации.