Здравствуйте!

АО «ЧЭАЗ» объявляет открытый запрос предложений в электронной форме для выбора контрагентов на проведение электромонтажных работ по замене осветительной арматуры в цехах ИМЦ и С-1 (часть помещения в оси Б-В/2-13) в корпусе № 2, на территории 2-й площадки ЗАО «ЧЭАЗ» согласно проектам и дефектной ведомости.

Уточнения:

- в рамках данного тендера требуется выполнение электромонтажных работ только по замене освещения в осях Б-В/2-13.

- наличия всех необходимых удостоверений у сотрудников (по электробезопасности не ниже гр.III, охране труда, высотным работам),

- стоимость работ рассчитывается по территориальным единичным расценкам (ТЕР) ЧР с понижающим коэффициентом к ОЗП-0,9; СП-0,9!!!

- Сметная прибыль не должна превышать 10% от стоимости сметы (без НДС),

- высота потолка цеха 12,3м, до ригеля (высота подвеса светильников) – 10,7м.

- светильники светодиодные (масса 5-6кг) закупает завод, все остальное – подрядчик (шкафы тоже  собирает/закупает  подрядчик),

Необходимо предусмотреть:

- дополнительный подвес каждого монтируемого светильника сверху,

- заземление монтируемых лотков проводом ПУГВ 6 ЖЗ с наконечниками (с обоих сторон и между собой до ГЗШ КТП - по требованию ПУЭ и СНИП),

- работы с установкой/разборкой лесов,

- разводку, подключение кабеля.