| АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" |
| --- |
| ОРСР |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь № |
| Наименование объекта ..2пл корп.6 .................................................................................................. |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ..Ремонт помещения для размещения лазерного станка на 1 этаже в осях 19-20/Н-Р.......................................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Демонтаж деревянных плинтусов | пм | 26,84 |  |
| 2 | Очистка стен от старой масляной краски | м2 | 94,60 |  |
| 3 | Кладка стен кирпичом | м3 | 2,09 |  |
| 4 | Заделка отверстий кирпичом, толщиной 250 мм | м2 | 1,65 | 5 штук |
| 5 | Демонтаж металлической двери в комплекте | м2 | 3,45 | 1500*2300 |
| 6 | Монтаж новой, утепленной металлической двери c замком | м2 | 3,45 | 1500*2300 |
| 7 | Выравнивание откосов | м2 | 1,54 |  |
| 8 | Огрунтовка откосов | м2 | 1,54 |  |
| 9 | Оклейка откосов стеклохолстом | м2 | 1,54 |  |
| 10 | Третья шпатлевка откосов | м2 | 1,54 |  |
| 11 | Окраска откосов в\э краской за два раза | м2 | 1,54 |  |
| 12 | Штукатурка стен | м2 | 7,70 |  |
| 13 | Шпатлевка стен | м2 | 28,16 |  |
| 14 | Огрунтовка стен | м2 | 66,00 |  |
| 15 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 66,00 |  |
| 16 | Третья шпатлевка стен | м2 | 66,00 |  |
| 17 | Окраска стен в\э краской за два раза | м2 | 66,00 |  |
| 18 | Устройство наливных полов ветонит 5000 | м2 | 16,10 |  |
| 19 | Укладка линолеума на клей | м2 | 16,10 | коммерческий |
| 20 | Монтаж ПВХ плинтусов | пм | 26,84 |  |
| 21 | Установка подвесного потолка системы армстронг | м2 | 16,10 |  |
| 22 | Установка подвесного потолка системы армстронг | м2 | 16,10 |  |

| Наименование объекта ..2пл корп.1 .................................................................................................. |
| --- |
| Инвентарный номер .....…0000028.................................................................................................... |
| Местонахождение объекта ..Установка офисной перегородки в осях 25/М-Л.......................................... |
| Исполнитель работ ...…....................................................................................................... |
| Вид ремонта ..…............................................................................................................................. |
| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Монтаж алюминиевой перегородки с остеклением | м2 | 18,96 |  |
| 2 | Установка алюминиевой двери в комплекте | м2 | 2,10 |  |
| 3 | Установка каркаса под покрытие 40*40*4 | тн | 0,07 |  |
| 4 | Огрунтовка металлич. поверхностей ГФ-021 серая | м2 | 2,64 |  |
| 5 | Монтаж профилированного листа | м2 | 8,10 |  |